## Slide 1
TORQUE
Profesora Marta Montero

## Slide 2: CONCEPTOS PREVIOS
Cuerpo rígido es aquel en que las posiciones relativas de sus partículas no cambian. En efecto, aunque éste sea sometido a la acción de fuerzas externas, mantiene invariable su forma y volumen.

## Slide 3: ACCIÓN DE UNA FUERZA EN UN CUERPO RÍGIDO
Una fuerza aplicada a un cuerpo rígido puede producir una
traslación
rotación

## Slide 4: TORQUE (MOMENTO DE UNA FUERZA)
La aplicación de una fuerza perpendicular a una distancia (brazo) del eje de rotación fijo produce un torque. Se manifiesta en la rotación del objeto.
Unidades para torque
S.I.: (N · m)
C.G.S.:(dina · cm)

## Slide 5: CONCEPTO DE TORQUE
“Torque” ( ) palabra que viene del latín torquere, torcer.
Se define como un producto vectorial o cruz entre dos magnitudes vectoriales que son la posición y la fuerza
1.- el módulo del vector resultante se determina como el producto entre los módulos de los vectores participantes y el seno del ángulo que forman dichos vectores (). 2.- el sentido lo da la regla del tirabuzón o de la mano derecha.

## Slide 6: ¿En cuál de las dos situaciones se ejerce mayor torque?

## Slide 7: Se ejerce mayor torque cuando mayor es la distancia entre el eje de giro y el punto en que se aplica la fuerza

## Slide 8: CONVENCIÓN DE SIGNOS
sentido contrario a las manecillas del reloj, el torque es positivo.
sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo.
A menos que se indique lo contrario
Si por la aplicación de un torque el cuerpo tiende a girar en…

## Slide 9: Regla de la mano derecha para descubrir el sentido del Torque (τ)

## Slide 10: FUERZAS QUE NO PRODUCEN TORQUE
No produce torque una fuerza si es aplicada
paralela al brazo.
en el eje de rotación.

## Slide 11: EQUILIBRIO DE UN CUERPO RÍGIDO
El equilibrio rotacional de un cuerpo rígido se obtiene por la aplicación de dos o más torques, de modo que el torque resultante sea nulo

## Slide 12: EJERCICIO Nº 1
Una persona cierra una puerta de 1 metro de radio, aplicando una fuerza perpendicular a ella de 40 [N] a 90 [cm] de su eje de rotación. El torque aplicado es:
A) 3600 [Nm]
B) 360 [Nm]
C) 36 [Nm]
D) 3,6 [Nm]
E) 0,36 [Nm]

## Slide 13: EJERCICIO Nº 2
La figura muestra una barra rígida que puede girar en torno a un eje pasado por O. Una fuerza cuyo módulo es 20 [N], aplica en el punto A, siendo OA=60 cm, una fuerza , de módulo 30 [N] se aplica en el punto B, siendo OB = 30 cm. (El torque se considera positivo en sentido de las manecillas del reloj). Determine el torque generado por
A) –1200 [Nm]
B) –12 [Nm]
C) 12 [Nm]
D) 1200 [Nm]
E) 0 [Nm]

## Slide 14: EJERCICIO Nº 3
La figura muestra una barra rígida que puede girar en torno a un eje pasado por O. Una fuerza F1 cuyo módulo es 20 [N], aplica en el punto A, siendo OA=60 cm, una fuerza F2, de módulo 30 [N] se aplica en el punto B, siendo OB = 30 cm. (El torque se considera positivo en sentido de las manecillas del reloj). Determine el torque generado por F2
A) –450 [Nm]
B) –4,5 [Nm]
C) 4,5 [Nm]
D) 450 [Nm]
E) [Nm]

## Slide 15: EJERCICIO Nº 4
La puerta giratoria de un edificio en cierto instante queda detenida debido a la acción de las fuerzas que indica la figura. ¿A qué distancia se aplicó la carga P/2?
A) L
B) 2L
C) 3L
D) 4L
E) 5L

## Slide 16: SÍNTESIS DE LA CLASE